## Slide 1
STN PCBA Test System Setup
Workstation
(JabilTest)
Instruments
Signal Source, DMD, OSC, etc.
STN PCBA
J40
J41
J35
J36
Custom EXT Board
Eth…
USB2TTL
Adapter
Flashpro4
Programmer
Jtag
Debug
Debug
Jtag

## Slide 2
PC
USB-Adapter
USB Cable
UART
GPIO_IF
FPGA_IF
EEP_IF
CLOCK GEN
PHY TEST
OPB BUS
HW-FPGA
HW FPGA Design Diagram
CMD_SERVER
ADDER_DECODE
UART_INTERFACE
MSG_GET/SET
OPB_EMU_TARGET
SCRATCH_PAD
…

## Slide 3
PC
USB-Adapter
USB Cable
UART
GPIO_IF
ADC_IF
DAC_IF
CLOCK GEN
RS422 TEST
OPB BUS
APP-FPGA
APP FPGA Design Diagram
CMD_SERVER
ADDER_DECODE
UART_INTERFACE
MSG_GET/SET
OPB_EMU_TARGET
SCRATCH_PAD
CAN_IF

## Slide 4
coreCAN
coreCAN
coreCAN
coreCAN
CMD_SERVER
USB
Adapter
JabilTest SW
canInst1
canInst2
canInst3
canInst4
CAN_IF Module
IP: coreCAN
Evaluation License
Silver Libero
4 hours limitation

## Slide 5
FPGA Design
FPGA Register Map
Write Register
  - OPB Write
Read Register
  - OPB Read
Communication Protocol
OPB Write
  Send OPB-Write Message
  Receive OPB-Write Message
OPB Read
  Send OPB-Read Message
  Receive OPB-Read Message
Bytes | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
OPB-Write | 5A | OPB_ADDR[31:0] |  |  |  | OPB_DO[31:0] |  |  |  | A5
OPB-Read | 5B | OPB_ADDR[31:0] |  |  |  | OPB_DI[31:0] |  |  |  | A4

## Slide 6
CORECAN寄存器初始化配置
包括：INT ENA, CMD, CONFIG, TX_MSG ID, TX_MSG WORD, AMR, ACR…
读PREADY和INT_N状态
PREADY==1 &&
INT_N ==1
写TX_MSG_CTRL发送消息
读RX_BUF Status
Status != 0
读RX_MSG_ID
读RX_MSG_WORD1
读RX_MSG_WORD0
并和TX_MSG比较
RX_MSG==TX_MSG
测试通过
测试失败
测试失败
测试失败
4-Iters:
CAN[1…4]
4-Iters
4-Iters
Y
Y
Y
4-Iters

## Slide 7
CAN TX
TX1
TX2
TX3
TX4
CAN RX
RX1
RX2
RX3
RX4
CAN TX
TX1-MSG0
TX2-MSG0
TX3-MSG0
TX4-MSG0
CAN RX
RX1-MSG0
RX1-MSG1
RX1-MSG2
RX1-MSG3
RX4-MSG0
RX4-MSG1
RX4-MSG2
RX4-MSG3
…